## Slide 1: MICROARQUITETURA SINGLE CYCLE EM FPGA
Projeto final Laboratório de Sistemas Digitais
Víctor César Teixeira Santos

## Slide 2: SUMÁRIO 0001
Planejamento e resultados esperados
objetivos
Conceitos necessários ao projeto.
0010
INTRODUÇÃO
Implementação do projeto.
0011
MÉTODOS
Arquivos gerados;
Simulação funcional;
Simulação na placa
0100
RESULTADOS
Melhorias;
Pipeline
0101
CONCLUSÃO
0x002

## Slide 3: 0001 OBJETIVOS
Planejamento e resultados esperados
0x003

## Slide 4: OBJETIVOS
Projeto de uma Microarquitetura Single Cycle de um processador MIPS em VHDL. Simulação funcional
Implementação em uma FPGA
0x004
Obtenção e análise do circuito prático. Análise de clock.

## Slide 5: 0010 INTRODUÇÃO
Conceitos necessários ao projeto.
0x005

## Slide 6: mips
MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages) é um processador criado em 1984 que utiliza a arquitetura de conjunto de instruções MIPS;
Processador do tipo RISC (Reduced Instruction Set Computer);
Há 111 instruções com 32 bits cada.
A partir da instrução em assembly há a conversão em código de máquina, entendível ao computador;
Exemplo de instrução:
0x006
Notes: VISÃO QUE O PROGRAMADOR TEM DO COMPUTADOR
Computador com um conjunto reduzido de instruções") é uma linha de arquitetura de processadores que favorece um conjunto simples e pequeno de instruções que levam aproximadamente a mesma quantidade de tempo para serem executadas.

## Slide 7: MICROARQUITETURA
Ligação entre a lógica e a arquitetura através do arranjo de blocos lógicos como ALUs, Registradores, Memórias, etc.
Também denominada como Organização de Computadores;
Arquitetura MIPS pode ter diferentes microarquiteturas: Single Cycle, Multicycle, Single Cycle com Pipeline;
Single Cycle define que todas as instruções são executadas por completo em um único ciclo de clock
0x007
Notes: Organização de computador: refere-se às unidades operacionais e sua interconexão que realizam as especificações arquiteturais, invisíveis ao programador.

## Slide 8
0x008
Notes: Organização de computador: refere-se às unidades operacionais e sua interconexão que realizam as especificações arquiteturais, invisíveis ao programador.

## Slide 9: VHDL E FPGA
VHDL: VHSIC (Very High Speed Integrated Circuit) Hardware Description Language: Linguagem para descrever sistemas digitais e para realizar testes funcionais;
FPGA: Circuito integrado cuja principal característica é poder ser (re)programado para uso específico após a sua manufatura.
Descrição em VHDL deve ser sintetizada por um software e posteriormente carregada em uma placa FPGA;
0x009
Notes: Organização de computador: refere-se às unidades operacionais e sua interconexão que realizam as especificações arquiteturais, invisíveis ao programador.

## Slide 10: 0011 MÉTODOS
Realização do projeto
0x00A

## Slide 11: Abstração e descrição Teste descrição 03 Descrição dos blocos básicos 02 ESQUEMÁTICO 01
Captura do esquemático do nível de abstração mais baixo ao mais alto
Descrição feita em VHDL e Testbench com um número grande de testes
0x00B
A cada descrição de bloco um teste realizado

## Slide 12: Primeiro esquemático
0x00C

## Slide 13: Segundo esquemático
0x00D

## Slide 14: Testes e implementação Implementação fpga 04 Teste unidade 05 UNIÃO DOS BLOCOS 06
Com o código correto, simulado e sintetizado, o circuito era carregado na FPGA
A cada aumento do nível de abstração, mais um teste realizado
0x00E
A união dos blocos básicos aumenta o nível de abstração até formar toda a microarquitetura

## Slide 15: TESTBENCH
Para os blocos mais simples, como MUX, Program Counter, Register File, etc. Utilizou-se valores “aleatórios” em um arquivo “.txt” de leitura e comparação;
0x00F

## Slide 16: ARQUIVOS
Saída comparação
Entrada comparação
Saída entidade
Entrada entidade
0x010

## Slide 17: TESTE UNIDADE
Em unidades em que a abstração é maior (DataPath, MIPS, MIPS Processor), foi utilizado um código teste simples de um conjunto de instruções.
Os valores em binário foram retirados do programa MARS;
0x011

## Slide 18: 0100 RESULTADOS
Arquivos gerados, simulação funcional e simulação na placa
0x012

## Slide 19: Datapath
O Caminho de Dados é onde será instanciado os componentes como Register File, Program Counter, ALU, etc.
É a parte responsável por executar as operações sobre os dados recebidos da Memória de Dados.
As operações são definidas a partir da instrução sendo executada, e o controle dos components é feito a partir dos sinais recebidos da Unidade de Controle.
0x013

## Slide 20: Datapath
0x014

## Slide 21: Datapath
0x015

## Slide 22: MAIN DECODER
O Main Decoder faz parte da Control Unit e é responsável por gerar os sinais de controle para os componentes do Data Path MENOS DA ALU a partir do recebimento do Opcode da Instrução.
A partir dele pode-se estabelecer as instruções que o MIPS poderá suportar.
0x016

## Slide 23: ALU DECODER
O ALU Decoder também faz parte da Control Unit e é responsável por gerar os sinais de controle exclusivamente para a ALU.
O valor da saída pode ser estabelecido apenas pela leitura do ALUOP vindo diretamente do Main Decoder ou da leitura do campo Funct da instrução.
0x017

## Slide 24: CONTROL UNIT
A Control Unit é a unidade em que o Main Decoder e o ALU Decoder fazem conexão entre si.
Sua função é gerar combinacionalmente os sinais para o controle dos componentes do Data Path. Dessa forma, a unidade de controle deve ter conhecimento da Instrução sendo realizada para estabelecimento dos sinais de saída.
0x018

## Slide 25: CONTROL UNIT
0x019

## Slide 26: Control unit
0x01A

## Slide 27: MIPS
Essa unidade descreve a conexão entre a Unidade de Controle e o Caminho de Dados e sua comunicação entre a Memória de Dados e Memória de Instruções.
O processador MIPS é descrito separadamente da Memória de Dados e da Instrução de Memória.
0x01B

## Slide 28: MIPS
0x01C

## Slide 29: mips
0x01D

## Slide 30: MIPS processor
Essa unidade descreve a conexão entre a Unidade de Controle e o Caminho de Dados e sua comunicação entre a Memória de Dados e Memória de Instruções.
O processador MIPS é descrito separadamente da Memória de Dados e da Instrução de Memória.
0x01E

## Slide 31: MIPS PROCESSOR
0x01F

## Slide 32: MIPS PROCESSOR
0x020

## Slide 33: Mips processor
0x021

## Slide 34: Teste na placa
0x022

## Slide 35
0x023

## Slide 36: Análise DE CLOCK
Fmax: Frequência máxima de clock que o design suporta sem violar a configuração interna e tempo de acesso;
Fmax pode ser maior ou menor, dependendo do esforço do Fitter no processo de roteamento;
Auto-fit: quão logo encontra uma configuração com requisitos mínimos;
Standard fit: busca a melhor configuração para o sistema;
Auto-fit com requerimento de clock de 50 MHz:
Standard-Fit com requerimento de clock de 50 MHz:
0x024

## Slide 37: Análise DE CLOCK
Auto-fit com requerimento de clock de 50 MHz:
Standard-Fit com requerimento de clock de 50 MHz:
0x025

## Slide 38: Análise DE CLOCK
Caminho crítico: caminho com os maiores atrasos do clock;
0x026

## Slide 39: 0101 CONCLUSÃO
Melhorias e pipeline
0x027

## Slide 40: MELHORIAS
Algumas instruções possuem o hardware implementado para sua execução, mas não a lógica:
Instruções tipo Branch, Jump e Set Less Than;
Implementação utilizando a prórpria SDRAM da placa DE-10;
Pipeline:
0x028

## Slide 41: Dúvidas?
victorcesarts/Final (github.com)
0x029